## Slide 1
02
TPM 与 OEE
全面生产维护 · 设备综合效率
全员参与的设备管理体系 | OEE = 可用率 × 性能率 × 合格率 | 世界级目标 >85%

## Slide 2
OEE 计算详解
Overall Equipment Effectiveness
OEE = 可用率 × 性能率 × 合格率
可用率 Availability
(计划时间 − 停机时间) / 计划时间
目标: >90%
例：计划440min，停机30min
可用率 = (440−30)/440 = 93.2%
性能率 Performance
(理想节拍 × 产出数量) / 运行时间
目标: >95%
例：理想节拍1.0s，产出35000件
性能率 = 35000/24600 = 87.5%
合格率 Quality
合格品数量 / 总产出数量
目标: >99.9%
例：产出35000，不良350，废品100
合格率 = 34550/35000 = 98.7%
综合 OEE = 93.2% × 87.5% × 98.7% = 80.3%
OEE 衡量设备的有效利用程度 | 识别六大损失是提升OEE的关键

## Slide 3
OEE 六大损失分析
Six Big Losses
设备故障
影响维度: 可用率 | 时间损失: 45min
32%
占比
紧固件行业重点：减少故障和换型损失可显著提升OEE
换型调整
影响维度: 可用率 | 时间损失: 35min
25%
占比
紧固件行业重点：减少故障和换型损失可显著提升OEE
空转短停
影响维度: 性能率 | 时间损失: 18min
13%
占比
紧固件行业重点：减少故障和换型损失可显著提升OEE
速度降低
影响维度: 性能率 | 时间损失: 20min
14%
占比
紧固件行业重点：减少故障和换型损失可显著提升OEE
过程缺陷
影响维度: 合格率 | 时间损失: 12min
9%
占比
紧固件行业重点：减少故障和换型损失可显著提升OEE
开机废品
影响维度: 合格率 | 时间损失: 5min
4%
占比
紧固件行业重点：减少故障和换型损失可显著提升OEE
六大损失是OEE下降的根本原因 | 针对性改善可快速提升设备效率

## Slide 4
TPM 八大支柱
8 Pillars of TPM
01
自主维护
操作员日常保养清扫点检
自
02
计划维护
预防性/预测性维护体系
计
03
个别改善
设备损失专项改善攻关
个
04
教育训练
维护技能体系化培训
教
05
初期管理
新设备快速稳定投产
初
06
品质维护
设备精度保障与提升
品
07
事务改善
办公流程精益化
事
08
安全环境
零灾害零公害目标
安
八大支柱协同运作 | 全员参与是TPM的核心理念

## Slide 5
自主维护七步法
7 Steps of Autonomous Maintenance
1
初期清扫
2
发生源对策
3
临时基准
4
总点检
5
自主点检
6
标准化
7
持续改善
微缺陷放大效应 — 1个重大事故背后可能有1000个微缺陷！
1个微缺陷
→ 10个
→ 1个中缺陷
→ 10个
→ 1个大缺陷
→ 10个
→ 1次故障
→ 10个
→ 1次重大事故
清扫即点检：通过日常清扫发现设备微缺陷，在故障发生前消除隐患
自主维护是TPM的基石 | 操作员是设备的第一责任人

## Slide 6
OEE 行业基准与紧固件KPI
OEE Benchmarks & Fastener KPIs
>90%
世界级
World Class
所有三项指标>90%
80-90%
优秀
Excellent
行业领先水平
65-80%
发展中
Developing
有较大改善空间
<65%
落后
Poor
急需系统性改善
紧固件制造关键KPI
KPI
当前水平
改善目标
世界级标准
OEE
72%
85%
>90%
换型时间
60min
<10min
<5min
不良率
2.5%
1.0%
<0.1%
库存周转
<14天
<7天
<3天
交付准时率
90%
98%
>99%
OEE从72%提升至85%是紧固件企业3年精益转型的核心目标