## Slide 1
03
价值流图 VSM
Value Stream Mapping
从原材料到成品的全流程价值流可视化分析 | 识别浪费、设计未来状态

## Slide 2
VSM 定义与目的
What is Value Stream Mapping?
价值流图（VSM）是一种精益制造工具，用于可视化描绘从原材料到成品交付给客户的整个生产流程中的物料流和信息流，目的是识别系统中的浪费（Muda）并找到改善机会。
VSM 核心目的
①
全面识别浪费
精益核心原则
②
量化流程数据
精益核心原则
③
可视化全流程
精益核心原则
④
设计未来状态
精益核心原则
⑤
跨部门协同
精益核心原则
⑥
持续改善基线
精益核心原则
精益五大原则
1. 价值 Value
2. 价值流 Value Stream
3. 流动 Flow
4. 拉动 Pull
5. 尽善尽美 Perfection
VSM是精益转型的起点 | 先看清现状，再设计未来

## Slide 3
VSM 实施步骤
7 Steps to Value Stream Mapping
1
选择
产品族
按价值流选择
关键产品族
2
绘制
当前状态
现场收集数据
绘制现状流程图
3
分析
浪费
识别7大浪费
量化损失
4
设计
未来状态
理想流程设计
目标指标设定
5
制定
改善计划
分解改善项目
制定实施路线
6
实施
改善
执行改善计划
跟踪进度
7
标准化
持续改善
固化改善成果
建立机制
当前状态图 vs 未来状态图
当前状态图 Current State
如实反映现有流程，暴露问题和浪费
• 现场实测数据
• 实际库存水平
• 真实节拍时间
• 现有信息流
未来状态图 Future State
设计理想流程，设定改善目标和方向
• 目标节拍时间
• 目标库存水平
• 拉动式生产
• 连续流设计
VSM不是一次性项目，而是持续改善的循环 | 建议每年至少更新一次

## Slide 4
VSM 当前状态图
Current State Map
当前状态图绘制要素 — 以紧固件生产为例
冷镦
Cold Forging
CT=2.5min
UP=85%
Batch=2000
500
推
搓丝
Thread Roll
CT=1.8min
UP=90%
Batch=2500
700
推
热处理
Heat Treat.
CT=45min
UP=75%
Batch=500
900
推
表面处理
Surface Tr.
CT=30min
UP=80%
Batch=800
1100
推
分选
Inspection
CT=0.5min
UP=95%
Batch=3000
1300
推
包装
Packaging
CT=0.3min
UP=98%
Batch=5000
Lead Time = CT之和(49.9min) + 等待时间(~72h) = ~75h
加工时间
Processing
49.9
min
等待时间
Waiting
~72
hour
交付周期
Lead Time
~75
hour
增值比
VA Ratio
1.1
%
当前状态图揭示真实浪费 | 增值比通常仅1-5%，改善空间巨大

## Slide 5
VSM 未来状态图
Future State Map — Design Principles
未来状态设计四大原则
按节拍生产 Takt Time
根据客户需求速率设定生产节拍
消除过量生产浪费
工序A
工序B
连续流 Continuous Flow
消除工序间等待
实现一件流或小批量流
工序A
工序B
拉动式生产 Pull System
后工序向前工序取货
用看板控制生产
工序A
工序B
均衡化生产 Heijunka
平准化产品组合
减少波动和浪费
工序A
工序B
目标指标：Lead Time -50% | 库存 -60% | 增值比 >5% | OEE >85%
未来状态图是改善的蓝图 | 从现状到未来需要分阶段实施

## Slide 6
紧固件行业 VSM 应用
VSM in Fastener Manufacturing
典型紧固件生产价值流
冷镦
Cold Forging
CT: 2.5 min
Uptime: 85%
Inventory: 500
85%
搓丝
Thread Roll
CT: 1.8 min
Uptime: 90%
Inventory: 700
90%
热处理
Heat Treat.
CT: 45 min
Uptime: 75%
Inventory: 1200
75%
表面处理
Surface Tr.
CT: 30 min
Uptime: 80%
Inventory: 1000
80%
分选
Inspection
CT: 0.5 min
Uptime: 95%
Inventory: 300
95%
包装
Packaging
CT: 0.3 min
Uptime: 98%
Inventory: 200
98%
关键改善机会
01 热处理瓶颈
CT=45min是最大瓶颈，建议增加设备或优化装炉量
02 换型时间长
冷镦换型>60min，实施SMED可降至<10min
03 在制品积压
总WIP达3900件，拉动式可减少60%
04 信息流断裂
计划到现场信息传递滞后，建议电子看板
紧固件行业VSM核心：减少热处理瓶颈和换型时间 | 建立拉动式生产体系

## Slide 7
VSM 关键指标与KPI
Key Performance Indicators
VSM核心KPI追踪表
KPI指标
当前状态
改善目标
6个月后
12个月后
状态
交付周期 Lead Time
75h
38h
55h
35h
改善中
在制品库存 WIP
3900件
1560件
2500件
1400件
改善中
设备综合效率 OEE
72%
85%
78%
87%
进行中
增值比 VA Ratio
1.1%
5%
3.2%
6%
改善中
换型时间 Changeover
60min
<10min
25min
<8min
快速改善
不良率 Defect Rate
2.5%
0.5%
1.2%
0.4%
改善中
交付准时率 OTD
88%
98%
93%
99%
接近目标
库存周转天数
14天
5天
9天
4天
改善中
已达到/接近目标
改善中
改善路径：先缩短换型时间(QUICK WIN) → 建立拉动系统 → 优化瓶颈工序 → 持续改善
KPI追踪是VSM持续改善的保障 | 建议每月回顾一次关键指标