## Slide 1
09
问题解决方法
5 Problem-Solving Methods
Gemba Walk | A3 报告 | PDCA 循环 | DMAIC | VA/VE
连接件制造精益问题解决利器

## Slide 2
Gemba Walk 现场走动
Go to the Real Place & See the Real Thing
09 | 问题解决方法 | Gemba Walk
PART 1 · 现场走动
什么是 Gemba Walk？
Gemba（现场）= 真正发生工作的地点
管理者亲临现场，观察实际流程、
与员工交流、发现浪费与问题
核心理念：问题在现场，答案也在现场
如何有效开展 Gemba Walk
1. 制定走动路线与频次计划
2. 带着问题意识去观察（不预设结论）
3. 多提问、少指责（Why? How? What if?）
4. 记录观察结果，立即制定对策
安全 Safety
违章操作
PPE佩戴
设备保护
质量 Quality
首件检查
缺陷流出
标准执行
效率 Efficiency
人机等待
动作浪费
产能瓶颈
设备 Equipment
稼动状况
点检记录
异常信号
人员 People
技能水平
工作状态
5S执行
Gemba Walk 观察清单（连接件工厂专用）
OK
冷镦机首件检验记录是否按时填写？
OK
攻牙工序是否有漏攻防错装置？
OK
热处理炉温监控是否在标准范围内？
OK
包装工位称重扫码系统是否正常？
OK
操作员是否按标准作业顺序执行？
OK
周转料架是否超过最大容量限制？

## Slide 3
A3 问题解决法
One-Page Thinking & Structured Problem Solving
09 | 问题解决方法 | A3 问题解决法
PART 2 · A3 报告
A3 问题解决报告模板
① 背景 Background
问题描述
发生频次与影响
② 现状 Current Condition
数据收集
流程分析
问题定位
③ 目标 Goal
量化的改善目标
完成日期
④ 根因分析 Root Cause
5 Why 分析
鱼骨图
根本原因
⑤ 对策 Countermeasures
消除根因的
具体对策方案
⑥ 实施计划 Implementation
谁来做
何时做
在哪做
⑦ 跟进 Follow-up
效果验证
过程监控
偏差修正
⑧ 结果 Results
最终效果
标准化
横向展开
A3 思维核心：在一张 A3 纸上系统性地呈现问题解决全过程 | Left side: Defined | Right side: Data-driven

## Slide 4
PDCA 循环
Plan-Do-Check-Act Continuous Improvement Cycle
09 | 问题解决方法 | PDCA 循环
PART 3 · PDCA
PLAN
计划
分析现状
设定目标
制定对策
DO
执行
小范围试行
收集数据
记录异常
CHECK
检查
对比目标
分析偏差
确认效果
ACT
处置
标准化
巩固成果
下一循环
<
v
>
持续改善
Kaizen
螺旋上升
连接件实例：减少螺栓螺纹缺陷率（从 3.2% 降至 <0.5%）
PLAN: 数据分析，设定 0.5% 缺陷目标
DO: 调整攻牙速度/更换丝锥材质试跑
CHECK: 统计 3 批缺陷率对比效果
ACT: 更新标准作业，培训推广
迭代概念：每一轮 PDCA 推动指标持续改善，从 3.2% 到 1.5% 再到 0.5%

## Slide 5
DMAIC 方法论
Define-Measure-Analyze-Improve-Control
09 | 问题解决方法 | DMAIC 方法论
PART 4 · DMAIC
D 定义
Define
确定项目范围
定义 CTQ 指标
组建项目团队
M 测量
Measure
建立数据收集计划
测量系统分析
基线数据
A 分析
Analyze
统计分析
假设检验
识别关键因子
I 改善
Improve
DOE 实验验证
方案优选
实施改善
C 控制
Control
控制计划
SPC 控制图
标准化
DMAIC vs PDCA 对比分析
对比维度
PDCA
DMAIC
适用场景
简单/日常问题
复杂/数据密集
数据依赖
低（经验+观察）
高（统计分析）
工具复杂度
基础 QC 7 工具
高级统计 DOE/SPC
项目周期
数天至数周
数周至数月
人员要求
全员参与
黑带/绿带认证
何时使用 DMAIC？ 数据量大 + 根因不明确 + 需要严谨验证 何时使用 A3？ 问题简单 + 团队共识 + 快速对策
冷镦机 OEE 提升：D(OEE<60%) -> M(数据采集30天) -> A(停机分析找TOP5) -> I(快速换模+预防保养) -> C(SPC监控稳定>85%)

## Slide 6
VA/VE 价值分析/价值工程
Value Analysis & Value Engineering
09 | 问题解决方法 | VA/VE
PART 5 · 价值分析
VA/VE 核心概念
Value = Function / Cost
VA: 量产产品的价值提升
VE: 设计阶段的成本优化
目标：以最低成本实现必要功能
1
信息收集
功能规格
成本数据
客户需求
2
功能分析
基本功能
辅助功能
功能评价
3
创意构想
头脑风暴
替代方案
材料替换
4
方案评估
成本对比
可行性
风险评估
5
实施验证
试做验证
效果确认
标准化
成本-价值比分析矩阵
高成本低价值
重点改善对象
高成本低价值
功能再设计
低成本高价值
保持优势
高成本高价值
维持投入
低成本高价值
螺栓材料替代 VA/VE 实例
Q: 304不锈钢螺栓能否替换？
分析：功能需求：防锈+强度 400MPa
方案：冷拉碳钢+达克罗涂层
效果：材料成本降低 35%（304: 18元/kg vs 碳钢: 6元/kg）
验证：盐雾试验 >500h，抗拉 >500MPa OK
Cost down 35% | Function equally met
成本
功
能

## Slide 7
方法选择指南
Which Method to Use When?
09 | 问题解决方法 | 方法选择指南
决策矩阵 · 对症下药
场景/维度
A3 报告
DMAIC
PDCA
VA/VE
Gemba Walk
问题复杂度
简单/中等
复杂/多变量
中等迭代
中等/成本
日常/现场
数据需求
低
高
低-中
中
无
解决周期
1-2 周
1-3 月
2-4 周
2-4 周
持续
团队规模
1-3 人
3-6 人
2-5 人
3-5 人
1-2 人
典型场景
攻牙缺陷率上升
冷镦机 OEE 降低
包装效率改善
螺栓材料降本
日常巡检改善
问题发生
Go to Gemba!
简单问题？
-> A3
数据密集？
-> DMAIC
持续改善？
-> PDCA
成本降低？
-> VA/VE
日常 -> Gemba Walk 持续观察 | 方法不是排斥的，可以组合使用
组合推荐：Gemba(发现) -> A3(整理) -> PDCA(执行) + DMAIC(分析)

## Slide 8
综合案例：多方法组合实战
End-to-End Problem Solving in Fastener Manufacturing
09 | 问题解决方法 | 综合案例
组合应用 · 端到端实战
案例背景：M12 高强螺栓的螺纹缺陷率从 1.2% 突增至 5.8%，客户投诉 3 起
挑战：根因不明 | 紧急恢复产能 | 防止复发 | 涉及冷镦-攻牙-热处理三道工序
STEP 1
Gemba Walk
现场走动
发现问题
冷镦车间首件检查
发现螺纹烂牙频次增加
操作员反馈丝锥磨损快
STEP 2
A3 报告
结构整理
定义问题
缺陷率趋势图
划定攻牙工序为瓶颈
设定目标: <1.5%
STEP 3
PDCA循环
小步迭代
快速试跑
调整攻牙速度/频率
统计改善后数据
验证丝锥更换周期
STEP 4
DMAIC分析
数据深挖
根因确认
DOE 三因子实验
确认温度为主因
优化切削参数组合
STEP 5
Results
成果验证
标准化
缺陷率降至 0.8%
更新作业标准
横向展开至全品类
改善成果
5.8% -> 0.8%
缺陷率
3起 -> 0起
客户投诉
5种方法
组合使用
85%+
标准化覆盖
Gemba 让管理者亲眼看到现场问题
A3 帮助团队系统化思考和沟通
PDCA 小步快跑快速验证
DMAIC 数据驱动精确根因
多方法组合威力远大于单一方法