## Slide 1
工具专项培训大纲
精益知识库 - 02-培训材料

## Slide 2
1. 课程基本信息
项目 | 内容
课程名称 | 精益工具专项培训
课程代码 | L2-001
总课时 | 16课时（每课时45分钟）
培训方式 | 课堂讲授 + 模拟演练 + 现场实操 + 小组练习
适合对象 | 班组长、工程师（工艺、质量、设备）、生产计划员
前置条件 | 完成精益意识培训（L1-001）并取得合格证书
课程讲师 | 内部高级讲师 / 外部精益顾问
教材 | 工具专项培训手册、练习册、案例集
2

## Slide 3
2. 课程目标
完成本课程后，学员应能够：
1. 掌握看板系统的设计和运行方法：能够为生产线设计和计算看板数量
2. 编制标准作业文件：能够制作标准作业组合票和标准作业票
3. 实施自主保全：理解TPM自主保全的七个步骤并能制定保全基准
4. 设计防错装置：运用防错原理设计防错方案
5. 实施SMED快速换模：运用SMED方法缩短换模时间
6. 主持Kaizen改善活动：运用问题分析工具制定改善方案
3

## Slide 4
3. 模块内容
看板类型 | 用途 | 紧固件行业应用
生产看板 | 指示前工序生产 | 冷镦工序的生产指令
运输看板 | 指示物料搬运 | 工序间半成品的搬运指令
信号看板 | 批量生产时的生产信号 | 热处理批量生产触发
临时看板 | 应对临时需求 | 紧急订单的特殊看板
供应商看板 | 向供应商订货 | 原材料（线材、盘元）的订货看板
模块1：看板系统（2课时）
教学目标
理解看板的种类和作用
掌握看板数量的计算方法
能够设计适合紧固件生产线的看板系统
教学内容
1.1 看板基础概念（20分钟）
看板的起源和定义
看板的两大功能：生产指示和物料搬运
看板运行的基本规则
规则1：后工序向前工序取货
规则2：前工序按看板数量生产
规则3：没有看板不生产、不搬运
规则4：看板必须附在实物上
规则5：不良品不流入后工序
1.2 看板种类详解（25分钟）
1.3 看板数量计算（25分钟）
看板数量计算公式：
看板数量 = (日需求量 x 前置时间 x (1 + 安全系数)) / 每箱数量
计算实例：以某种六角螺栓为例
日需求量：10,000件
前置时间：0.5天
安全系数：0.1
每箱数量：500件
看板数量 = (10,000 x 0.5 x 1.1) / 500 = 11张
练习：计算另外两种产品的看板数量
1.4 看板系统设计练习（30分钟）
小组任务：为一条紧固件生产线设计看板系统
步骤：
1. 分析生产流程和工序关系
2. 确定看板种类和数量
3. 设计看板样式和内容
4. 制定看板运行规则
5. 绘制看板运行流程图
模块2：标准作业（2课时）
教学目标
理解标准作业三要素
掌握标准作业组合票和标准作业票的编制方法
能够编制紧固件工序的标准作业文件
教学内容
2.1 标准作业基础（20分钟）
标准作业的定义和目的
标准作业三要素
节拍时间（Takt Time）：客户需求的节奏
计算公式：节拍时间 = 可用工作时间 / 客户需求量
作业顺序：最高效的作业步骤
标准在制品：维持流程所需的最少在制品
标准作业与作业标准的区别
2.2 标准作业组合票（30分钟）
标准作业组合票的结构和内容
时间观测方法
手动时间、自动时间、走动时间的区分
编制步骤和注意事项
实例：六角螺栓冲压工序标准作业组合票
2.3 标准作业票（20分钟）
标准作业票的内容：作业步骤、时间、在制品位置
标准作业票的制作方法
现场张贴和维护要求
标准作业票与作业指导书的关系
2.4 编制练习（30分钟）
选择一个紧固件工序（如冷镦或搓丝）
观测实际作业时间
编制标准作业组合票
制作标准作业票
模块3：TPM基础（3课时）
教学目标
理解TPM的八大支柱和核心理念
掌握自主保全的七个步骤
能够制定设备日常保全基准
教学内容
3.1 TPM概述（30分钟）
TPM的定义：全员生产维护
TPM的八大支柱
1. 自主保全
2. 计划保全
3. 个别改善
4. 教育训练
5. 初期管理
6. 品质保全
7. 事务改善
8. 安全环境
设备的六大损失
故障损失
换模调整损失
空转短停损失
速度降低损失
不良品损失
启动损失
OEE（设备综合效率）的概念和计算
3.2 自主保全七步骤（60分钟）
3.3 设备日常保全实操（60分钟）
现场观摩：一台紧固件设备的日常保全流程
实操练习：在指导下进行设备点检
保全基准书编制练习：为一台设备制定保全基准
3.4 紧固件设备保全要点（30分钟）
模块4：防错技术（2课时）
教学目标
理解防错（Poka-Yoke）的概念和分类
掌握防错装置的设计原则
能够针对具体问题设计防错方案
教学内容
4.1 防错基础（20分钟）
防错的定义：通过设计使错误不可能发生或立即被发现
防错的三个层次
1. 预防型防错：使错误不可能发生
2. 检测型防错：使错误立即被发现
3. 缓解型防错：使错误的影响最小化
防错与质量零缺陷的关系
4.2 防错方法分类（25分钟）
4.3 紧固件防错案例分析（25分钟）
案例1：螺纹方向防错
问题：部分螺栓正反面混装
防错方案：设计导向槽，使反面产品无法通过
效果：混装率从2%降至0%
案例2：产品规格混装防错
问题：不同规格的螺栓混装
防错方案：不同规格使用不同颜色料盒，料盒口尺寸与产品匹配
效果：混装率从1.5%降至0%
案例3：热处理温度监控防错
问题：热处理温度偏差导致力学性能不合格
防错方案：安装温度自动监控和报警系统，超温自动停炉
效果：温度偏差导致的不合格率从1%降至0.1%
4.4 防错设计练习（30分钟）
小组任务：针对一个给定的质量问题设计防错方案
步骤：
1. 分析问题的根本原因
2. 确定防错类型（预防/检测/缓解）
3. 设计防错装置或方法
4. 评估方案的有效性和可行性
5. 制定实施计划
模块5：SMED快速换模（3课时）
教学目标
理解SMED的核心理念和方法
掌握区分内部作业和外部作业的技巧
能够运用SMED方法缩短换模时间
了解紧固件模具更换的特殊性
教学内容
5.1 SMED基础概念（20分钟）
SMED的定义：Single Minute Exchange of Die（单位数换模）
换模时间的定义：从最后一个合格品到第一个合格品之间的时间
换模时间的四大构成
1. 准备时间
2. 拆卸时间
3. 安装时间
4. 调试时间
SMED的三个阶段
1. 区分内部作业和外部作业
2. 将内部作业转化为外部作业
3. 缩短内部作业时间
5.2 内外部作业区分（25分钟）
内部作业：必须停机才能进行的作业
外部作业：可以在设备运行时进行的作业
区分方法：逐一分析每个换模步骤
常见的外部化机会
预热模具（在设备运行时预热）
准备工具和物料（提前准备好）
首件检验标准确认（提前确认）
5.3 SMED改善方法（30分钟）
缩短内部作业时间的方法
并行作业：两人同时操作
标准化：统一操作方法和工具
快速锁定装置：用快速夹具替代螺栓
功能集成：减少调整步骤
紧固件换模的SMED改善实例
冷镦机换模：从45分钟缩短至15分钟
搓丝机换板：从30分钟缩短至10分钟
5.4 模拟工位换模演练（55分钟）
在模拟工位进行换模演练
步骤：
1. 第一轮：记录当前换模流程和时间（基准数据）
2. 分析：区分内部和外部作业
3. 改善：实施外部化和时间缩短措施
4. 第二轮：记录改善后的换模时间
5. 对比：计算改善效果
记录和分析改善过程
模块6：Kaizen方法（2课时）
教学目标
掌握Kaizen改善的基本步骤和工具
能够运用问题分析工具找到根本原因
能够制定和实施改善方案
教学内容
6.1 Kaizen改善流程（20分钟）
Kaizen改善的八个步骤
1. 选择改善主题
2. 现状调查和数据收集
3. 目标设定
4. 原因分析
5. 对策制定
6. 对策实施
7. 效果确认
8. 标准化和固化
6.2 问题分析工具（40分钟）
鱼骨图（因果图）
鱼骨图的结构：人、机、料、法、环、测
绘制步骤和技巧
紧固件质量鱼骨图实例
5Why分析法
连续追问"为什么"直到找到根本原因
5Why分析实例：螺栓头部裂纹问题
Why 1：为什么螺栓头部有裂纹？→ 因为冷镦时材料流动不均匀
Why 2：为什么材料流动不均匀？→ 因为线材硬度不均匀
Why 3：为什么线材硬度不均匀？→ 因为来料检验未检测硬度
Why 4：为什么未检测硬度？→ 因为供应商质量管控不足
Why 5：为什么供应商管控不足？→ 因为供应商审核机制不完善
帕累托图
80/20法则的应用
帕累托图的绘制方法
用于确定改善优先级
6.3 改善方案制定与实施（30分钟）
对策制定的原则：消除>替代>简化>检测
对策的可行性评估
改善实施计划的编制
改善效果的验证方法
模块7：综合演练（2课时）
教学目标
综合运用所学工具解决模拟生产问题
培养团队协作和问题解决能力
体验完整的改善过程
教学内容
7.1 模拟场景介绍（15分钟）
模拟场景：某紧固件生产线面临以下问题
换模时间长，影响产能
在制品库存高，占用资金
质量不良率偏高
设备故障频繁
7.2 小组改善活动（75分钟）
各小组（4-6人）分工协作
运用所学工具进行系统改善
运用看板管理控制在制品
运用标准作业规范操作
运用SMED缩短换模时间
运用防错技术降低不良率
运用TPM减少设备故障
7.3 改善成果汇报（30分钟）
各小组汇报改善成果
汇报内容：问题分析、改善措施、预期效果
讲师点评和建议
评选最佳改善团队
4

## Slide 5
4. 教学方法总结
教学方法 | 占比 | 应用场景
课堂讲授 | 25% | 工具原理和方法讲解
模拟演练 | 30% | 模拟工位换模、看板运行
现场实操 | 25% | 设备保全、标准作业编制
小组练习 | 15% | 问题分析、方案设计
案例讨论 | 5% | 紧固件行业案例分析
5

## Slide 6
5. 考核方式
考核项目 | 权重 | 考核方式
看板设计 | 10% | 设计一套看板系统
标准作业编制 | 10% | 编制一份标准作业组合票
模拟换模 | 10% | 完成一次SMED改善演练
防错设计 | 10% | 设计一个防错方案
5.1 笔试测试（40%）
考试时间：90分钟
题型：选择题、简答题、计算题、案例分析题
合格标准：75分以上
5.2 工具应用实操（40%）
5.3 改善项目报告（20%）
提交一份完整的改善项目报告
报告内容：问题描述、现状分析、原因分析、改善对策、效果验证
由讲师和精益推进委员会评审
6

## Slide 7
6. 教材与参考资料
6.1 必备教材
《精益工具专项培训手册》（内部编制）
《紧固件行业改善案例集》（内部编制）
各工具的练习册
6.2 推荐阅读
《精益工具全攻略》- 佃律志
《丰田现场管理方式》- 门田安弘
《TPM自主保全活动指南》
《SMED快速换模实战手册》
7