## Slide 1
精益六西格玛培训
Lean Six Sigma Training
精益知识库 | 方法论培训系列

## Slide 2
Lean + Six Sigma 整合概述
精益六西格玛 = Lean（速度和流动）+ Six Sigma（变异和质量）
Lean 的核心：
- 消除七大浪费（过量生产、等待、运输、过度加工、库存、动作、不良）
- 加快价值流动
- 工具：VSM、5S、看板、SMED、标准作业
Six Sigma 的核心：
- 减少过程变异
- 追求零缺陷（3.4 DPMO）
- 工具：SPC、DOE、MSA、假设检验、FMEA
整合价值：Lean 加速流程 + Six Sigma 减少变异 = 更快、更稳定、更高质量

## Slide 3
DMAIC 方法论总览
阶段 | 英文 | 目标 | 核心工具 | 输出
定义 | Define | 明确问题和目标 | 项目章程、SIPOC、CTQ | 项目章程
测量 | Measure | 建立数据基线 | MSA、VSM、过程能力 | 基线数据
分析 | Analyze | 识别根本原因 | 鱼骨图、5Why、假设检验 | 根本原因清单
改进 | Improve | 制定和实施方案 | DOE、防错、SMED | 改进方案
控制 | Control | 维持改进成果 | SPC、控制计划、标准作业 | 控制计划

## Slide 4
Define 定义
目标：明确问题、目标和范围
核心活动：
- 项目章程（Project Charter）
问题陈述、目标、范围、时间表、团队
- SIPOC 分析
Supplier → Input → Process → Output → Customer
- 客户之声（VOC）收集
调查、访谈、投诉数据
- 关键质量特性（CTQ）
将 VOC 转化为可测量的指标
紧固件案例：定义"降低M10螺栓冷镦不良率"项目

## Slide 5
Measure 测量
目标：收集数据，建立当前基线
核心活动：
- 数据收集计划
测量对象、方法、频率、样本量
- 测量系统分析（MSA / Gage R&R）
验证测量系统的准确性和重复性
- 过程能力基线
当前 Cp、Cpk、PPM
- 价值流图（VSM）
量化时间和库存
紧固件案例：当前Cpk=0.89，PPM=28,000

## Slide 6
Analyze 分析
目标：识别根本原因和关键影响因素
核心活动：
- 鱼骨图（因果图）
人、机、料、法、环、测
- 5 Why 分析
追溯根本原因
- 假设检验
t检验、ANOVA、卡方检验
- 回归分析
X 和 Y 的数学关系
- 帕累托分析（80/20法则）
紧固件案例：根因为材料硬度波动(45%)、模具温度(25%)

## Slide 7
Improve 改进
目标：制定和实施改进方案
核心活动：
- 头脑风暴和创意生成
- 实验设计（DOE）
系统优化关键参数
- 防错设计（Poka-Yoke）
从设计上防止错误
- 精益工具应用
5S、SMED、看板等
- 试运行（Pilot）
小范围验证效果
紧固件案例：DOE优化模具温度和润滑参数

## Slide 8
Control 控制
目标：维持改进成果，防止回退
核心活动：
- 控制计划（Control Plan）
监控方法、频率、响应措施
- SPC 控制图
实时监控过程状态
- 标准作业文件更新
将改进固化为标准
- 培训和交接
确保相关人员掌握新流程
- 项目成果报告
总结收益和经验教训
紧固件案例：不良率从2.8%降至0.3%，年节约120万元

## Slide 9
关键工具箱
工具 | 英文 | 用途 | DMAIC阶段
SIPOC | Supplier-Input-Process-Output-Customer | 确定流程边界 | Define
VSM | Value Stream Mapping | 识别浪费和增值 | Measure
FMEA | Failure Mode & Effects Analysis | 风险评估和预防 | Analyze
DOE | Design of Experiments | 参数优化 | Improve
SPC | Statistical Process Control | 过程监控 | Control
MSA | Measurement System Analysis | 验证测量系统 | Measure
Cp/Cpk | Process Capability | 过程能力评估 | Measure/Control

## Slide 10
西格玛水平与 DPMO
西格玛水平 | DPMO | 合格率 | 含义
1 sigma | 691,462 | 30.85% | 过程极不稳定
2 sigma | 308,538 | 69.15% | 过程不稳定
3 sigma | 66,807 | 93.32% | 一般制造水平
4 sigma | 6,210 | 99.38% | 较好水平（紧固件目标）
5 sigma | 233 | 99.977% | 优秀水平
6 sigma | 3.4 | 99.99966% | 世界级水平

## Slide 11
角色体系（GB/BB/MBB）
角色 | 英文 | 职责 | 培训 | 项目要求
黄带 | Yellow Belt | 支持项目团队 | 1-2天 | 无
绿带 | Green Belt | 领导改进项目 | 2-3周 | 完成1-2个项目
黑带 | Black Belt | 全职改进专家 | 4-6周 | 完成4-6个项目
大黑带 | MBB | 战略规划、培训 | 持续 | 领导组织级推行

## Slide 12
紧固件行业应用案例
案例：降低六角螺母冷镦工序不良率
项目背景：
月产量500万件，不良率2.8%（PPM=28,000）
主要缺陷：头部裂纹(45%) + 对角尺寸超差(30%)
目标：不良率降至0.5%
DMAIC 过程：
Define：项目章程、SIPOC分析
Measure：30天数据收集，Cpk=0.89
Analyze：根因为材料硬度波动(45%)、模具温度(25%)
Improve：DOE优化参数，建立原材料检验标准
Control：SPC监控，标准化作业，人员培训
项目成果：
不良率：2.8% → 0.3%（降低89%）
Cpk：0.89 → 1.52
年节约成本：约120万元

## Slide 13
Lean Six Sigma 与其他方法论关系
维度 | LSS | TPS | WCM | TOC
方法论 | DMAIC数据驱动 | 两大支柱+14原则 | 9大支柱全面整合 | 5步聚焦法
改进方式 | 项目制 | 日常改善+课题 | 支柱推进 | 约束驱动
工具偏好 | 统计工具为主 | 看板+自働化 | 综合工具 | DBR+缓冲管理
人才体系 | GB/BB/MBB | 多能工/TWI | 内部评估员 | 无特殊角色
整合建议 | 可作为WCM/TPS的问题解决方法论 |  |  | 

## Slide 14
总结与下一步
Lean Six Sigma 核心要点回顾：
1. LSS = Lean（速度）+ Six Sigma（质量）的完美结合
2. DMAIC 是结构化问题解决的核心框架
3. 数据驱动、统计严谨、工具丰富
4. GB/BB/MBB 角色体系支撑持续改进
5. 紧固件行业全面适用
下一步行动计划：
[ ] 第1周：选定1个试点项目（建议从质量改进开始）
[ ] 第2周：启动绿带培训（选3-5名骨干）
[ ] 第1月：完成试点项目 Define + Measure 阶段
[ ] 第3月：完成试点项目 Analyze + Improve 阶段
[ ] 第6月：完成试点项目 Control + 效果验证
[ ] 第12月：推广至3-5个改进项目