## Slide 1
04
5S 管理与看板详解
5S Management & Kanban System
制造精益生产实践
精益工具知识库 | 5S管理与看板详解

## Slide 2
5S 五个步骤详解
Five Steps of 5S · 制造应用
精益工具知识库 | 5S管理与看板详解
1
Seiri
整理
Sort
区分必要与不必要物品
清除废料与多余库存
释放产线空间
2
Seiton
整顿
Set in Order
定点定位定容定量
工具材料就近放置
减少寻找浪费
3
Seiso
清扫
Shine
清洁设备与作业面
检查设备异常
保持最佳状态
4
Seiketsu
清洁
Standardize
制定标准与规范
统一标识色彩
目视化管理
5
Shitsuke
素养
Sustain
培养良好习惯
持续改进文化
自主管理
制造要点：从原材料仓→机加工车间→精加工工位→热处理→表面处理→包装发货，全面推行5S确保品质与效率

## Slide 3
5S 实施工具与方法
5S Implementation Tools · 红牌作战 · 定点摄影 · 清扫点检
精益工具知识库 | 5S管理与看板详解
红牌作战
Red Tag Strategy
1
确定红牌对象区域（仓库、产线、办公区）
2
制定'要'与'不要'判定标准
3
红牌标注：品名/数量/原因/日期
4
限时处理：保留/转移/报废
5
跟踪确认，拍照记录改善效果
定点摄影看板
Before / After Comparison
改善前
改善后
✗
工具按标识归位
✗
模具分类存放
✓
废料区域标识
✓
通道畅通无阻
形迹管理板 & 清扫点检
Shadow Board & Cleaning Checklist
工具形迹板
5S 责任区域划分：
A区 - 机加工车间
B区 - 精加工工位
C区 - 热处理区
D区 - 表面处理
E区 - 包装发货

## Slide 4
5S 审核表与案例
5S Audit Checklist · Scoring Criteria · Factory Improvement Cases
精益工具知识库 | 5S管理与看板详解
5S 审核评分表
审核项目
评分标准 (0-5分)
权重
整理 - 废料清除与分类
无分类=0 标识清晰=5
20%
整顿 - 工具定位与标识
混乱=0 形迹管理=5
25%
清扫 - 设备与地面清洁
脏污=0 光亮如新=5
20%
清洁 - 标准化与维持
无标准=0 目视管理=5
20%
素养 - 习惯与纪律
被动=0 自主管理=5
15%
评分等级：
优秀: ≥90分
良好: 75-89分
合格: 60-74分
不合格: <60分
改善建议：A/B级维持优势，C级制定30天改善计划，D级停产整顿全面整改
制造工厂 5S 改善案例
案例1 - 工具寻找改善
平均寻找工具: 3.5分钟/次
形迹管理后: 15秒/次
↓ 93%
案例2 - 废料率降低
废料率: 4.2%
整理实施后: 1.8%
↓ 57%
案例3 - 换模时间缩短
换模时间: 45分钟
整顿优化后: 20分钟
↓ 56%
案例4 - 客诉率改善
月客诉: 12件
5S推行后: 2件
↓ 83%

## Slide 5
看板系统概述
Kanban System Overview · Production Kanban · Withdrawal Kanban · Signal Kanban
精益工具知识库 | 5S管理与看板详解
什么是看板？
看板（Kanban）是一种基于可视化卡片的生产拉动式管理系统。通过卡片在工序间传递需求信息，实现'只在需要的时候，按需要的量，生产所需的产品'。
"The right product, at the right time, in the right quantity"
P
生产看板
Production Kanban
授权某工序生产
指定数量的产品
包含品名/数量/工序
W
搬运看板
Withdrawal Kanban
授权从上游工序
搬运指定数量的
物料到下游工序
S
信号看板
Signal Kanban
当库存低于
触发点时发出
批量生产信号
看板循环流程：供应商 → [原料仓] → [机加工工序] → [精加工工序] → [热处理] → [表面处理] → [包装发货] → 客户 · 信息流（看板）逆流而下，物流顺流而下

## Slide 6
看板计算方法
Kanban Quantity Calculation · WIP Limits · Replenishment Triggers · Numerical Examples
精益工具知识库 | 5S管理与看板详解
看板数量计算公式
看板张数 = (日需求量 × 补充周期时间 × (1 + 安全系数)) ÷ 单箱装载量
日需求量
每日客户/下工序需求
补充周期
从发出看板到物料到达
安全系数
通常5%-20%缓冲
单箱装载
每箱/容器标准数量
工件生产实例计算
产品
某型号×50 工件
日需求量
20,000 件/天
补充周期
机加工→包装: 0.5天
安全系数
10%
单箱装载
500 件/箱
分步计算
Step 1: 需求总量 = 20,000 × 0.5 = 10,000 件
Step 2: 含安全库存 = 10,000 × 1.10 = 11,000 件
Step 3: 看板张数 = 11,000 ÷ 500 = 22 张
★ 需要看板总数: 22 张
生产看板: 11张 | 搬运看板: 11张
WIP上限 = 表看板数 × 单箱装载量 = 11,000 件
补货触发点: 当库存低于 5,000件 时发出看板信号
补货触发条件
红色预警
库存 < 安全库存(2天需求)
立即启动紧急补货
黄色预警
库存 < 补货点(3天需求)
正常看板补货流程
绿色正常
库存 > 补货点
无需补货，维持现状
精益原则：WIP（在制品）= 看板数 × 单箱装载量。限制WIP是控制生产节拍、缩短交期的核心手段。看板数量 = 生产节拍的控制阀。

## Slide 7
看板实施案例
Manufacturing Production Kanban · Machining → Precision Machining → Heat Treatment → Surface Treatment
精益工具知识库 | 5S管理与看板详解
原料仓
Material
Warehouse
看板#1
品名/数量/时间
机加工
Cold
Heading
看板#2
品名/数量/时间
精加工
Thread
Rolling
看板#3
品名/数量/时间
热处理
Heat
Treatment
看板#4
品名/数量/时间
表面处理
Surface
Treatment
看板#5
品名/数量/时间
包装发货
Pack &
Ship
看板卡片设计示例
生产看板
产品: 某型号×50工件
数量: 5,000件
工序: 机加工→精加工
交期: 当日14:00
看板号: P-001
搬运看板
物料: 机加工半成品
数量: 500件/箱 × 2箱
从: 机加工车间
到: 精加工工位
看板号: W-003
看板实施步骤
1
分析各工序节拍时间(Takt Time)与换线时间
2
计算各工序间看板数量与安全库存
3
设计看板卡片格式(纸质/电子)
4
设置看板回收箱与信号灯系统
5
培训员工看板使用规则与流程
6
试运行→收集数据→优化看板数量
实施效果：某工厂推行看板后，在制品库存降低45%，交期缩短30%，换线时间减少25%，月产能提升15%

## Slide 8
总结：5S 与看板的协同效应
5S & Kanban Synergy · Continuous Improvement · Action Plan
精益工具知识库 | 5S管理与看板详解
5S 与看板的协同关系
5S管理
目视化基础
标准化作业
清洁有序环境
看板系统
拉动式生产
WIP控制
节奏化制造
精益
生产
核心要点回顾
✓
5S是精益基础：整理→整顿→清扫→清洁→素养，持续循环改善
✓
红牌作战、定点摄影、形迹管理是5S落地的核心工具
✓
看板数量 = (日需求×补充周期×(1+安全系数))÷单箱装载量
✓
三种看板：生产看板、搬运看板、信号看板各有适用场景
✓
5S与看板协同：5S创造有序环境，看板驱动拉动式生产
行动计划建议
第1-2周
5S启动
组建5S小组，全员培训，红牌作战
第3-4周
5S深化
定点定位，形迹管理，审核评分
第5-8周
看板导入
计算看板数量，设计卡片，试运行
第9-12周
优化看板数量，标准化，成果固化