## Slide 1
05
防错与SMED详解
Poka-Yoke & SMED
从错误预防到快速换模
连接件制造的精益利器

## Slide 2
防错原理与类型
Principles & Types of Poka-Yoke
05 | 防错与SMED详解 | 防错原理与类型
PART 1 · 防错
① 接触法 Contact Method
通过物理接触检测产品形状/尺寸缺陷
如：限位针、检具、模具定位块
② 定值法 Fixed-Value Method
确保操作次数/数量正确
如：计数器、称重检测、限位开关计数
③ 动作步骤法 Motion-Step
检测动作顺序是否正确
如：顺序锁定装置、互锁机构
④ 成组法 Grouping Method
防止混料/错料
如：颜色标识、料斗分格、条码/RFID检测
将多个防错点集中到组合式检测站
实现多件并行防错，提升效率
对比维度
传统检验
防错 Poka-Yoke
发现时机
事后检验
事前预防
拦截能力
可能漏检
100% 阻止
依赖度
依赖人员技能
不依赖人员判断
成本
额外检验工序
装置投入，长期节省
响应速度
慢（迟批问题）
即时（单件阻止）
改善方式
被动接受
主动消除根因
预防级 Prevention
在错误发生前消除根本原因
检测级 Detection
在错误发生后立即检测拦截

## Slide 3
防错装置案例
Poka-Yoke Devices in Discrete Manufacturing
05 | 防错与SMED详解 | 防错装置案例
连接件制造 · 实战案例
案例1：错误模具检测
问题：换模时装错模具导致批量废品
方案：模具定位销+接近传感器联动
效果：错误安装100%检测并报警停机
防错类型：接触法+定值法
Zero Defect Since 2021
案例2：漏尺寸检测
问题：精加工工序漏精加工流出
方案：量规在线自动检测装置
效果：每件自动检测，NG品自动排出
防错类型：接触法+动作步骤法
Detection at Every Piece
案例3：材料混料检测
问题：不同钢号（304 vs 316）混料
方案：激光光谱在线识别+自动分流
效果：实时识别，自动分流至对应料仓
防错类型：成组法
Material Mix-up Prevented
案例4：包装混装防错 Mix-up Prevention
问题：不同规格工件（某型号 vs 某型号）混装出货
方案：自动称重扫码系统+条码双重校验
效果：错装出货次数降为零；视频联动拍照存档
称重精度：±0.1g 扫码速度：<1秒 追溯保存：3年+
均属于

## Slide 4
防错实施方法论
7-Step Poka-Yoke Implementation
05 | 防错与SMED详解 | 防错实施方法论
七步法 · 零成本优先
1
识别缺陷
记录缺陷类型和发生频率
2
分析原因
5Why分析找到根本原因
3
设计对策
选择防错类型和方案
4
零成本优先
利用重力/限位/颜色标识
5
制作装置
快速原型试运行验证
6
培训执行
操作员参与标准化
7
持续改善
定期评估完善迭代
零成本防错优先原则：先用最简单的方法（重力、限位、颜色）解决问题
操作员
全员参与
快速验证
循环迭代
操作员是防错的第一责任人——他们最了解现场问题

## Slide 5
SMED 三步法
Single Minute Exchange of Die
05 | 防错与SMED详解 | SMED 三步法
PART 2 · SMED
第一步
区分内部与外部
Internal vs External
区分必须停机
才能完成的操作
第二步
转化内部为外部
Convert to External
将停机操作转化
为可提前准备
第三步
优化所有操作
Streamline All
简化剩余操作
目标：<10分钟
换模时间压缩示意：从 60 分钟压缩至 <10 分钟
换前 Internal 50min | 换后 External 10min
换前 Internal <10min（目标） | 外部准备已全部完成
压缩率 >80%

## Slide 6
SMED 连接件案例
Machining Die Change: 60min → <10min
05 | 防错与SMED详解 | SMED 连接件案例
机加工模换模改善实例
改善前 BEFORE（合计 60 分钟）
改善后 AFTER（合计 <10 分钟）
1.停机确认模具型号
8 分钟
内部
2.拆卸旧模具
12 分钟
内部
3.搬运新模具到机台
10 分钟
内部
4.安装新模具
15 分钟
内部
5.调试与试生产
15 分钟
内部
1.提前备好模具与工具
0 分钟
外部
2.模具预热（提前启动）
0 分钟
外部
3.快速定位安装模具
3 分钟
内部
4.一键参数调用
2 分钟
内部
5.首件确认与生产
4 分钟
内部
单次节省 50 分钟 日换模 3 次 日节省 150 分钟

## Slide 7
SMED 实施效果
Results & Key Success Factors
05 | 防错与SMED详解 | SMED 实施效果
效果数据 · 关键成果
60min → <10min
换模时间压缩
83%
时间节省率
3次/日
换模频次提升
150min/日
日节省工时
指标
改善前
改善后
改善幅度
换模时间
60 min
< 10 min
↓ 83%
换模频次
1 次/日
3 次/日
↑ 200%
OEE 设备效率
65%
85%
↑ 20pp
在品库存
5000 件
1500 件
↓ 70%
切换损失工时
60 min/次
< 10 min/次
↓ 83%
成功关键因素
标准化作业：制定换模标准流程（SOP），每个动作精确到秒
并行作业：多人同时操作，消除等待时间
专用工具：开发快速夹紧/定位专用工装夹具
参数预存：模具参数数字化管理，一键调用

## Slide 8
总结与行动计划
Summary & Next Steps
05 | 防错与SMED详解 | 总结
回顾 · 行动 · 展望
防错 Poka-Yoke 核心要点
1. 预防优于检测——目标是从根源消除错误
2. 零成本优先——先用最简单方法解决问题
3. 操作员参与——一线员工最了解现场问题
4. 持续迭代——从检测到预防的不断提升
四类型：接触法 / 定值法 / 动作步骤法 / 成组法
SMED 核心要点
1. 区分内外部——明确哪些必须停机操作
2. 转化内→外——能提前准备的绝不占用停机
3. 优化剩余项——简化每一个动作到极致
4. 目标<10min——分钟级换模释放产能
效果：换模时间↓83% OEE↑20pp 库存↓70%
行动计划建议
第1周\n缺陷数据收集
第2周\n5Why根因分析
第3周\n零成本防错方案
第4周\n装置制作验证
第8周\n标准化与推广
"质量是制造出来的，不是检验出来的" —— 防错让人不犯错；SMED让机器不停歇"