## Slide 1
06
标准作业与安灯详解
Standard Work & Andon System | 制造专用

## Slide 2
标准作业三要素
Three Elements of Standard Work
标准作业 | Standard Work
06 | 标准作业与安灯详解
节拍时间 Takt Time
定义: 生产一个产品的必需时间公式:Takt = 可用时间 / 客户需求数量产品案例:可用时间 = 480 - 30 = 450 min客户需求 = 18,000 件/天Takt = 450 / 18000 = 1.5 秒/件意味着每1.5秒产出一个工件
作业循环 Work Sequence
定义: 操作员在节拍内的标准步骤内容:操作员的操作顺序手持半成品的标准WIP机器自动运行时间产品案例:机加工: 送料成形冲裁收集每个动作精确到秒，无浪费作业顺序 = 最佳动作序列
标准WIP Standard WIP
定义: 维持循环的最小在制品包括:工序间库存夹具上待加工品自动运行中的半成品产品案例:机加工自动运行: 约200件精加工缓冲: 约50件检测等待: 约20件标准WIP = 270件
标准作业 = Takt Time + Work Sequence + Standard WIP

## Slide 3
标准作业组合表
Standard Work Combination Chart
标准作业 | Standard Work
06 | 标准作业与安灯详解
作业要素
作业时间(s)
机器时间(s)
步行时间(s)
结束时间(s)
送料至机加工设备
0.5
0
0
0.5
机加工自动成形
0.3
4.2
0
4.5
离开模具
0.4
0
0.3
4.9
收集成品
0.6
0
0.2
5.5
走至打孔区
0.8
0
0.5
6.3
打孔后重新开始
0.4
3.8
0
6.7
时间对比
作业
2s
机器
8s
步行
1s
Takt=1.5s

## Slide 4
标准作业与改善
Standard Work & Kaizen
标准作业 | Standard Work
06 | 标准作业与安灯详解
工作标准化 Standardized Work
每一项作业都建立标准. 明确每个动作的顺序. 规定时间标准. 消除个人差异产品: 机加工作业标准书
设备改善 Equipment Kaizen
让设备更好配合标准作业. 减少机器等待时间. 优化换模流程. 提升自动化水平产品: 快速换模<10min
布局优化 Layout Optimization
减少搬运和步行浪费. U型产线布局. 零件就近供应. 消除交叉物流产品: 连续流布局
制定SOP
培训执行
发现问题
改善标准
标准不是终点，而是改善的起点

## Slide 5
安灯系统概述
Andon System Overview
安灯 | Andon System
06 | 标准作业与安灯详解
什么是安灯 | What is Andon
安灯(Andon)源自日语'灯光'，是一种视觉管理系统。当产线出现异常(质量/设备/物料/安全)，操作员通过拉绳或按钮触发光信号和声音通知，使问题可视化并快速响应。
升级协议 | Escalation Protocol
L1 班组长 <30秒 — 现场立即处理，规定时间内解决L2 主管 <2分钟 — 30s未解决，调配资源跨线支援L3 经理 <5分钟 — 2min未解决，产线可能停线，启动应急
30秒
级别1响应
2分钟
级别2响应
5分钟
级别3响应
100%
问题可见性

## Slide 6
安灯实施步骤
Andon Implementation Steps
安灯 | Andon System
06 | 标准作业与安灯详解
需求评估
Assessment
分析产线痛点 统计异常类型 确定优先级
方案设计
Design
确定触发条件 设计安灯板布局 制定升级规则
设备安装
Install
安装拉绳/按钮 配置灯光系统 连接声音报警
人员培训
Train
操作员响应训练 升级流程演练 角色职责明确
试运行
Pilot
选择试点产线 收集反馈数据 优化触发阈值
全面推广
Scale
复制到所有产线 建立数据分析 持续改善循环
触发条件
异常类型
触发信号
响应级别
响应时间
典型案例
质量问题
黄灯
Level 1
< 30s
工件表面开裂
设备故障
红灯
Level 2
< 2min
机加工设备卡料
物料短缺
黄闪
Level 2
< 2min
原材料不足
安全问题
红灯+声音
Level 3
< 5min
操作员受伤

## Slide 7
安灯数据分析
Andon Data Analysis
安灯 | Andon System
06 | 标准作业与安灯详解
248
本月安灯触发次数
87%
产线正常运行时间
1.2min
平均响应时间
15
月度改善项目数
安灯频率帕累托分析 | Pareto Analysis
设备故障
45次
质量异常
28次
物料短缺
15次
换模超时
8次
安全问题
4次
改善循环 | Improvement Cycle
PDCA
触发安灯
问题分析
制定对策
标准更新
设备故障(45%)和质量异常(28%)占安灯触发73%，应优先改善

## Slide 8
06
总结 | Summary
标准作业 Standard Work
三要素: Takt Time + 作业循环 + 标准WIP组合表实现人机时间最优配比作业标准化是改善的基石U型布局减少搬运和步行快速换模保障柔性生产可视化让异常无处藏身
安灯 Andon System
拉绳触发，问题30秒内可见三级升级: 班长(30s)主管(2m)经理(5m)触发条件: 质量/设备/物料/安全帕累托分析锁定关键改善方向PDCA循环驱动持续改善数据化追踪安灯响应效率
标准化是改善的起点，安灯是质量的守护者 | Standard Work + Andon = 精益基石